## Slide 1
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성

## Slide 2
Nucleo-F429 보드의 목적에 대해 설명할 수 있다.
Nucleo-F429 보드의 구조에 대해 설명할 수 있다.
Nucleo-F429 보드의 회로도에 대해 설명할 수 있다.
Nucleo-F429 보드의 주요 하드웨어 블록에 대해 설명할 수 있다.
Nucleo-F429 보드 소개
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성

## Slide 3
Nucleo-F429 보드 소개
STM사의 평가 보드들
STM(STMicroelectronics)사의 ARM Cortex-M 시리즈
여러 종류의 반도체 칩을 생산하는 글로벌 기업
STM
(STMicroelectronics)
      Micro Processor
      Micro Controller

## Slide 4
Nucleo-F429 보드 소개
STM사의 평가 보드들
STM(STMicroelectronics)사의 ARM Cortex-M 시리즈
STM32시리즈
32비트 core인 ARM Cortex-M기반의 MCU로 구성된 제품군
성능이 뛰어나고 가격이 저렴하여 세계적으로 널리 사용되고 있음
Ex
STM32F429 MCU

## Slide 5
STM32시리즈 분류
Nucleo-F429 보드 소개
STM사의 평가 보드들
STM(STMicroelectronics)사의 ARM Cortex-M 시리즈
출처 : https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html
2019년 4월 기준 STM32 시리즈 MCU의 종류는 총 872개
고성능
주요 종
초 저전력
무선통신용
To. 유빅스
다시 그려주세요
From. 한기대 0123
To. 한기대
새로 작성하였습니다.

## Slide 6
STM32 32-bit ARM Cortex MCUs
출처 : https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html
Nucleo-F429 보드 소개
STM사의 평가 보드들
STM32시리즈 Core 분류

## Slide 7
Nucleo-F429 보드 소개
STM사의 평가 보드들
STM32시리즈 Core 분류
      Ultra Low Power MCU
      Mainstream MCU
      High Performance MCU
      Wireless MCU
Cortex-M3 Cortex-M4 Cortex-M7
Cortex-M0
Cortex-0+ Cortex-M3 Cortex-M4
Cortex-M0
Cortex-0+ Cortex-M3 Cortex-M4
Cortex-M33
dual core로서 32MHz Cortex-M0와 64MHz의 Cortex-M4로 구현됨
블루투스, 지그비 등의 무선 통신에 사용됨

## Slide 8
Nucleo-F429 보드 소개
STM사의 평가 보드들
STM32시리즈 Core 분류
      Ultra Low Power MCU
      Mainstream MCU
      High Performance MCU
      Wireless MCU
각 시리즈는 core의 종류가
M0에서 M7으로 증가함에 따라 동작 속도가 증가함

## Slide 9
Nucleo-F429 보드 소개
STM사의 평가 보드들
STM32시리즈의 평가 보드들
      STM32 Nucleo development boards
Flexible prototyping
!
STM32 시리즈 MCU들은 모두 성능을 평가할 수 있는 평가 보드(또는 레퍼런스 보드라고 함)를 가짐
      Evaluation boards
      Discovery kits
Key feature prototyping
Full feature evaluation

## Slide 10
      Evaluation boards
      Discovery kits
Key feature prototyping
Full feature evaluation
Nucleo-F429 보드 소개
STM사의 평가 보드들
STM32시리즈의 평가 보드들
      STM32 Nucleo development boards
Flexible prototyping
아두이노 커넥터와 ST사의 Morpho 커넥터와 호환된 평가 보드
특정한 기능 사용을 위해 add-on(애드온) 보드를 사용하여 유연하게 사용할 수 있음
출처 : https://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32-mcu-mpu-eval-tools.html

## Slide 11
      Evaluation boards
Full feature evaluation
      STM32 Nucleo development boards
Flexible prototyping
Nucleo-F429 보드 소개
STM사의 평가 보드들
STM32시리즈의 평가 보드들
      Discovery kits
Key feature prototyping
가격이 저렴한 평가 보드
특정한 분야의 응용에 사용되는 제품을 개발할 때 사용
출처 : https://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32-mcu-mpu-eval-tools.html

## Slide 12
      Discovery kits
Key feature prototyping
      STM32 Nucleo development boards
Flexible prototyping
Nucleo-F429 보드 소개
STM사의 평가 보드들
STM32시리즈의 평가 보드들
      Evaluation boards
Full feature evaluation
모든 기능을 테스트하고 평가할 수 있는 평가 보드
크기가 제일 크고 가격이 비싼 보드
출처 : https://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32-mcu-mpu-eval-tools.html

## Slide 13
Wifi 확장 보드
Nucleo-F429 보드 소개
STM사의 평가 보드들
STM32시리즈의 평가 보드들
평가 보드는 아니지만 기능을 추가할 수 있는 add-on 보드 또는 expansion 보드들이 있음
출처 : https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html
Nucleo 보드의 아두이노 호환 커넥터나 ST의 Morpho 커넥터와 연결하여 확장
wifi기능을 추가한다면 Nucleo 보드에 wifi expansion 보드를 연결하여 구현 가능
그 밖에 Bluetooth, NFC, USB type-C, 각종 모터 드라이버 등 다양한 확장 보드가 구비되어 있음

## Slide 14
Nucleo-F429 보드 소개
STM사의 평가 보드들
STM32F429 MCU용 평가 보드들
      Nucleo-F429 boards
!
본 강의에서 사용할 MCU인 STM32F429 의 평가 보드로는 3가지가 있음
      STM32429I-EVAL boards
      32F429I-Discovery boards

## Slide 15
Nucleo-F429 보드 소개
STM사의 평가 보드들
STM32F429 MCU용 평가 보드들
      Nucleo-F429 boards
      STM32429I-EVAL boards
      32F429I-Discovery boards
2.4인치 LCD 기본 장착
USB포트, 3축 가속도센서, 자이로 센서 등 장착
출처 : https://www.st.com/content/st_com/en/products/evaluation-tools/product-evaluation-tools/mcu-mpu-eval-tools/stm32-mcu-mpu-eval-tools/stm32-discovery-kits/32f429idiscovery.html

## Slide 16
Nucleo-F429 보드 소개
STM사의 평가 보드들
STM32F429 MCU용 평가 보드들
      Nucleo-F429 boards
      STM32429I-EVAL boards
      32F429I-Discovery boards
4.3인치 LCD, 카메라 모듈, SDRAM, USB포트, RS-232 통신포트, IrDA(적외선) 통신칩, RTC, CAN통신 포트, 가변저항 등 다양한 부품과 인터페이스 제공
출처 : https://www.st.com/content/st_com/en/products/evaluation-tools/product-evaluation-tools/mcu-mpu-eval-tools/stm32-mcu-mpu-eval-tools/stm32-eval-boards/stm32429i-eval.html

## Slide 17
Nucleo-F429 보드 소개
Nucleo-F429 보드 개요
Nucleo-F429 보드 홈페이지
STM32F429 보드를 평가하기 위한 Nucleo시리즈의 보드
Nucleo-F429 boards

## Slide 18
Nucleo-F429 보드 소개
Nucleo-F429 보드 개요
Nucleo-F429 보드 홈페이지
출처 : https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f429zi.html
https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f429zi.html
홈페이지
보드에 대한 여러 가지 정보 제공
Overview
Tools&
Software
Quality& Reliability
Resources

## Slide 19
Nucleo-F429 보드 소개
Nucleo-F429 보드 개요
Nucleo-F429 보드 홈페이지
출처 : https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f429zi.html
Nucleo-F429 보드의 주요 특징들 제시
Overview

## Slide 20
Nucleo-F429 보드 소개
Nucleo-F429 보드 개요
Nucleo-F429 보드 홈페이지
출처 : https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f429zi.html
Nucleo-F429 보드를 사용하기 위한 툴과 소프트웨어 정보들로 이루어짐
툴은 ST-Link라는 이름의 디버거에 대한 정보, STM32CubeMX라는 소프트웨어 툴, LoRa와 같은 확장 보드에 대한 정보들이 있음
Tools & Software

## Slide 21
Nucleo-F429 보드 소개
Nucleo-F429 보드 개요
Nucleo-F429 보드 홈페이지
출처 : https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f429zi.html
Nucleo-F429 보드와 관련된 소프트웨어, 하드웨어에 대한 정보들이 나열되어 있음
Resources

## Slide 22
Nucleo-F429 보드 소개
Nucleo-F429 보드 개요
Nucleo-F429 보드 홈페이지
출처 : https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f429zi.html
칩의 양산 상태나 인증 정도에 대한 정보 제공
Quality & Reliability

## Slide 23
Nucleo-F429 보드 소개
Nucleo-F429 보드 개요
Nucleo-144 보드 시리즈
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual
STM32F429ZI MCU를 동작시켜 기능들을 테스트하기 위한 보드
Nucleo-144 보드
STM32F429ZI MCU

## Slide 24
Nucleo-F429 보드 소개
Nucleo-F429 보드 개요
Nucleo-144 보드 시리즈
STM32F429ZI MCU
MCU의 핀 수가 총 144개이기 때문에 STM32 Nucleo-144라는 이름도 가지고 있음
Ex
STM32F207ZG MCU도 144핀을 가지고 있어 Nucleo-144 시리즈 보드를 가지고 있음
STM32 NUCLEO-F207ZG 보드
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 25
Nucleo-F429 보드 소개
Nucleo-F429 보드 개요
Nucleo-144 보드 시리즈
STM32F429ZI MCU
!
아두이노 보드와 호환되는 커넥터가 있음
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 26
Nucleo-F429 보드 소개
Nucleo-F429 보드 개요
Nucleo-F429 보드 주요 특징
출처 : : https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f429zi.html#overview
홈페이지에 열거된 주요 특징들

## Slide 27
Nucleo-F429 보드 소개
Nucleo-F429 보드 개요
Nucleo-F429 보드 주요 특징
STM32 microcontroller in LQFP144 package
패지키는 IC칩의 껍데기를 말함
좌우상하 4방향으로 나와 있는 얇은 핀의 형태의 껍데기를 LQFP라 함
144는 핀의 개수를 말함

## Slide 28
Nucleo-F429 보드 소개
Nucleo-F429 보드 개요
Nucleo-F429 보드 주요 특징
3 user LEDs
3개의 사용자 LED

## Slide 29
Nucleo-F429 보드 소개
Nucleo-F429 보드 개요
Nucleo-F429 보드 주요 특징
2 user and reset push-buttons
2개의 사용자 푸시버튼과 리셋버튼
리셋버튼은 누르면 MCU가 새로 시작함

## Slide 30
Nucleo-F429 보드 소개
Nucleo-F429 보드 개요
Nucleo-F429 보드 주요 특징
32.768 kHz crystal oscillator
32.768kHz 속도의 크리스탈

## Slide 31
Nucleo-F429 보드 소개
Nucleo-F429 보드 개요
Nucleo-F429 보드 주요 특징
On-board ST-LINK debugger
ST-Link라고 하는 디버거를 보드에 실장하고 있음

## Slide 32
Nucleo-F429 보드 소개
Nucleo-F429 보드 개요
Nucleo-F429 보드 주요 특징
Ethernet compliant with IEEE-802.3-2002
LAN을 연결할 수 있는 이더넷 포트

## Slide 33
Nucleo-F429 보드 소개
Nucleo-F429 보드 개요
Nucleo-F429 보드 주요 특징
USB OTG full speed or device only
USB OTG는 USB host와 device를 모두 사용할 수 있는 USB표준

## Slide 34
Nucleo-F429 보드 소개
Nucleo-F429 보드 개요
Nucleo-F429 보드 주요 특징
커넥터
USB Micro-AB, USB type-C, RJ45 Etherent

## Slide 35
Nucleo-F429 보드 소개
Nucleo-F429 보드 개요
Nucleo-F429 보드 하드웨어 블록도
ST-LINK Part
MCU Part
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 36
ST-LINK Part
MCU Part
v
ST-Link파트와 MCU파트는 Cuttable PCB라 하여 부러 뜨려서 서로 분리해서 사용 가능
Cuttable PCB

## Slide 37
ST-LINK Part
MCU Part
STM사에서 제공하는 툴로 펌웨어를 다운로드도 하고 디버깅도 할 수 있는 JTAG장비
ST-Link
JTAG장비
개발한 결과파일인 바이너리 파일 다운로드
코드에 문제가 있을 때 문제를 해결할 수 있는 디버깅용으로 사용

## Slide 38
ST-LINK Part
MCU Part
PC와 연결하여 보드 전원 인가
ST-Link 디버거로 사용 가능
STM32F429ZI MCU의 UART로도 연결
Micro-B USB connector

## Slide 39
ST-LINK Part
MCU Part
STM32F429ZI MCU를 중심으로 LED 3개, B1/B2 버튼, Micro-AB USB 커넥터, RJ45 이더넷 커넥터, Zio 커넥터와 ST morpho 확장 헤더 등이 있음
MCU part

## Slide 40
ST-LINK Part
MCU Part
STM사에서 정의한 핀 배열
아두이노 우노 보드의 커넥터와 호환되어 아두이노에서 사용하는 디바이스들을 연결하여 사용 가능
Zio Connector

## Slide 41
Nucleo-F429 보드 소개
Nucleo-F429 보드 개요
Nucleo-F429 보드 주요 부품들
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 42
IC부품 8번이라는 의미
회로도의 내용과 일치
U8 STM32 Microcontroller
ST-LINK Part
STM32F429ZI MCU

## Slide 43
보드 양 옆으로 길게 배치된 2열 홈들이 CN11, CN12인 ST Morph 핀 헤더
STM사에서 정의한 핀
다른 보드의 ST morph 핀 헤더와 호환됨
Zio Connector
STM32F429ZI MCU

## Slide 44
전원과 ST-Link 디버거 등dm로 사용됨
CN1 ST-LINK Micro-B USB connector

## Slide 45
범용으로 사용 가능
LD1,LD2,LD3

## Slide 46
B : Button이라는 의미
B1, B2 User-button

## Slide 47
LAN을 연결할 수 있는 이더넷 커넥터
CN14 Ethernet RJ45 connector

## Slide 48
STM32F429ZI 의 USB기능을 사용할 수 있는 커넥터
CN13 User USB connector

## Slide 49
Zio and Arduino-compatible headers
Nucleo-F429 보드 소개
Nucleo-F429 보드 개요
출처 : https://os.mbed.com/platforms/ST-Nucleo-F429ZI/

## Slide 50
출처 : https://os.mbed.com/platforms/ST-Nucleo-F429ZI/
Nucleo-F429 보드 소개
Nucleo-F429 보드 개요
Zio 커넥터
Zio 커넥터 핀 레이블
사용자가 쉽게 핀들을 이용할 수 있도록 핀의 종류별로 색깔을 달리하여 표시한 것
Pins Legend

## Slide 51
출처 : https://os.mbed.com/platforms/ST-Nucleo-F429ZI/
Nucleo-F429 보드 소개
Nucleo-F429 보드 개요
Zio 커넥터
Zio 커넥터 핀 레이블
Ex
CN9의 A0~A5까지의 녹색 사각형으로 표시된 핀들과 CN7과 CN10의 D0~D15까지의 핀

## Slide 52
Zio and Arduino-compatible headers
Not Connected의 약자로 연결되지 않은 핀을 의미
NC

## Slide 53
Zio and Arduino-compatible headers
PWM3/3
PWM 출력핀으로도 사용
GPIO PC의 8번핀으로 사용
PWM3/3, PC_8

## Slide 54
Zio and Arduino-compatible headers
PWM3/4
PWM 출력핀으로 사용
I2C 버스 데이터핀으 사용
GPIO PC의 9번핀으로 사용
PWM3/4, I2C3_SDA, PC_9

## Slide 55
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성
Nucleo-F429 보드 회로도
Nucleo-F429 회로도 개요
전체적인 하드웨어 구성 파악
해당 보드의 회로도 분석

## Slide 56
출처 : https://www.st.com/content/st_com/en/products/evaluation-tools/product-evaluation-tools/mcu-mpu-eval-tools/stm32-mcu-mpu-eval-tools/stm32-nucleo-boards/nucleo-f429zi.html#resource
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성
Nucleo-F429 보드 회로도
Nucleo-F429 회로도 개요
Nucleo-F429 보드의 USER MANUAL
Appendix A Electrical schematics
보드 홈페이지의 Resources메뉴
USER MANUALS
UM1974 STM32 Nucleo-144 boards 문서

## Slide 57
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성
Nucleo-F429 보드 회로도
Nucleo-F429 회로도 개요
      Nucleo 보드의 회로도
      Ethernet
      USB
      ST-Link
      MCU
      확장 커넥트

## Slide 58
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성
Nucleo-F429 보드 회로도
Nucleo-F429 회로도 개요
Top and power
회로도 페이지끼리의 전체적인 연결 상태와 전원 관련된 부분 설명
각 파트들의 연결선에 대한 정보가 굵고 얇은 선으로 표시
각 페이지들의 전체적인 연결 상태를 한눈에 볼 수 있게 정리한 페이지
굵은 선 : 1개 라인 이상의 버스 라인
얇은 선 : 1개의 라인
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 59
Top and power의 MCU, ST-Link, 커넥터 파트 연결
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성
Nucleo-F429 보드 회로도
Nucleo-F429 회로도 개요
      U_Connection 페이지
커넥터 파트
      U_MCU_144 페이지
      U_ST_LINK_V2-1 페이지
MCU파트
ST-Link파트
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 60
Top and power의 MCU, ST-Link, 커넥터 파트 연결
U_Connection 페이지에서 U_MCU_144 페이지로 연결되어 있다는 의미
이 정보를 통해 MCU의 PA[0..15]인 GPIO PA버스의 0번부터 15번 핀이 커넥터로 연결되어 있음을 알 수 있음
PA[0..15]
커넥터로 연결되어 있음
연속된 이름의 여러 개의 라인을 버스라고 함
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 61
Top and power의 MCU, ST-Link, 커넥터 파트 연결
커넥터 파트와 MCU파트에 연결
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 62
Top and power의 MCU, ST-Link, 커넥터 파트 연결
Reset 신호
커넥터 파트, MCU파트, ST-Link파트에 모두 연결되어 있음
NRST
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 63
Top and power의 MCU, ST-Link, 커넥터 파트 연결
디버거 관련 핀
ST-Link와 MCU파트에 연결되어 있음
TCK, TMS, SWO
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 64
Top and power의 MCU, ST-Link, 커넥터 파트 연결
UART핀
ST-Link와 MCU파트에 연결
호스트PC와 MCU의 UART신호를 연결하는데 사용
STLK_RX, STLK_TX
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 65
Top and power의 MCU, USB, Ethernet 파트 연결
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성
Nucleo-F429 보드 회로도
MCU, USB, Ethernet 파트 연결
      U_USB 페이지는
USB 파트
      U_Ethernet 페이지
Ethernet파트
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 66
Top and power의 MCU, USB, Ethernet 파트 연결
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성
Nucleo-F429 보드 회로도
MCU, USB, Ethernet 파트 연결
!
STM32F429 MCU는 USB 컨트롤러를 내장하고 있어 USB 신호들이 USB 파트와 연결되어 있음
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 67
Top and power의 MCU, USB, Ethernet 파트 연결
USB관련 신호
USB_DP, USB_DM, USB_VBUS, USB_ID 신호
!
STM32F429 MCU는 USB 컨트롤러를 내장하고 있어 USB 신호들이 USB 파트와 연결되어 있음
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 68
Top and power의 MCU, USB, Ethernet 파트 연결
USB연결상태 체크나 USB전원 제어관련 신호들
USB_GPIO_OUT, USB_GPIO_IN 신호
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 69
Top and power의 MCU, USB, Ethernet 파트 연결
!
STM32F429 MCU는 Ethernet 컨트롤러를 내장하고 있어 Ethernet 신호들이 Ethernet파트와 연결되어 있음
RMII로 시작하는 신호들이 모두 Ethernet관련 신호들
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 70
Top and power의 MCU, USB, Ethernet 파트 연결
NRST신호가 Ethernet파트에 연결되어 있음
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 71
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성
Nucleo-F429 보드 회로도
전원 관련 회로
Top and power
전원 관련 회로도
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 72
전원 관련 회로
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성
Nucleo-F429 보드 회로도
전원 관련 회로
Nucleo-F429 보드는 여러 전원소스를 활용하여 테스트할 수 있도록 설계되어 있음
USB전원이나 직접 외부 전원을 입력할 수 있음
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 73
전원 관련 회로
전원 소스
전원 소스
전원 소스
전원 소스
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 74
전원 관련 회로
보드 전체에 입력되는 메인 전원
+5V
3x2 헤더핀으로 3가지 전원 소스중 한가지를 선택하는 점퍼를 설정하는 헤더핀
JP3
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 75
전원 관련 회로
JP3의 5와 6번핀 연결 시
주 전원
JP3의 3과 4번핀 연결 시
주 전원
JP3의 1과 2번핀 연결 시
주 전원
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 76
전원 관련 회로
커넥터를 통해 7V~12V 전원 인가
U5 LD11175를 통해 5V인 VIN_5V 전원이 됨
USB 전원 소스
커넥터를 통해 직접 5V를 인가
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 77
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성
Nucleo-F429 보드 회로도
전원 관련 회로
USB전원
CN1의 USB 커넥터의 1번핀인 VBUS핀으로 U5V라는 전원 인가
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 78
외부 전원
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성
Nucleo-F429 보드 회로도
전원 관련 회로
CN11의 6번핀을 통해 직접 5V 인가
CN11의 24번 핀이나 CN8의 15번핀을 통해 7V~12V 입력
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 79
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성
Nucleo-F429 보드 회로도
전원 관련 회로
!
3가지 전원 중 결정된 5V전원이 +5V로 입력되어 U6 LD39050PU33R을 통해 3.3V 출력
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 80
3.3V 전원
3.3V 전원으로 메인 MCU인 STM32F429ZI의 주요 전원으로 사용됨
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 81
3.3V 전원
+3V3이 VDD와 연결됨
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 82
3.3V 전원
STM32F429ZI의 주요 전원으로 JP5를 통해 STM32F429ZI의 전류 소모량 파악
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 83
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성
Nucleo-F429 보드의 주요 회로 분석
MCU 파트 A
STM32F429ZI는 총 144개의 핀을 가짐
많은 수의 핀을 가지고 있는 칩의 경우 회로도를 하나의 블록에 넣기가 어렵기 때문에 쪼개서 그림
      U8 STM32F429ZI 회로도
      U8C
      U8B
      U8A

## Slide 84
MCU 파트 A
주로 RMII로 시작하는 Ethernet 관련 핀과
USB로 시작하는 USB관련 핀을 보여줌
U8A 인 MCU 파트 A
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 85
MCU 파트 A
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 86
MCU 파트 A
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 87
MCU 파트 A
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 88
MCU 파트 B
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성
Nucleo-F429 보드의 주요 회로 분석
MCU 파트 B
      PE0~15
      PD0~15
      PF0~15
      PG0~15
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 89
ST-Link파트의 STM32F103 MCU
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성
Nucleo-F429 보드의 주요 회로 분석
MCU 파트 B
ST-Link파트의 STM32F103 MCU와 연결되어 STM32F429ZI 의 UART 통신을 연결한 선
STM32F103은 USB 데이터를 UART로 변환하여 전달
STLK_RX, STLK_TX
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 90
MCU의 CPU clock
전원
배터리 전원
리셋 버튼
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성
Nucleo-F429 보드의 주요 회로 분석
MCU 파트 C
      U8C 인 MCU 파트 C
      B2
      VBAT
      VDD
      X3
      접지 핀

## Slide 91
MCU 파트 C
MCU의 CPU clock, 8MHz 부착
[N/A] : Not assembled의 약자로 칩이 부착되어 있지 않다는 의미
X3
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 92
MCU 파트 C
아날로그 전원
디지털 전원
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 93
MCU 파트 C
리셋 신호 B2에 의해 생성되는 신호
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 94
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성
Nucleo-F429 보드의 주요 회로 분석
MCU 파트 C
bypass capacitor
100nF크기의 커패시터가 여러 개 연결되어 있음
이 커패시터를 바이패스 커패시터라고 함
전원의 노이즈를 제거하는 역할을 함
bypass capacitor
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 95
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성
Nucleo-F429 보드의 주요 회로 분석
ST-Link파트
USB를 통해 보드 전체에 5V전원 공급
JTAG 디버거 역할
메인 MCU와 호스트 PC간의 UART통신의 중재자 역할
!
ST-Link파트는 여러 가지 역할을 수행

## Slide 96
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성
Nucleo-F429 보드의 주요 회로 분석
ST-Link파트
bypass capacitor
100nF크기의 커패시터가 여러 개 연결되어 있음
이 커패시터를 바이패스 커패시터라고 함
전원의 노이즈를 제거하는 역할을 함
bypass capacitor
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 97
MCU 파트 C
STM32F429 MCU에 전달
STM32F429 MCU의 UART데이터를 USB로 변환
PC에 전달
PC의 USB 데이터를 UART데이터로 변환
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 98
MCU 파트 C
USB 마이크로 B규격의 커넥터
1번핀인 VBUS는 U5V라는 5V 전원 공급
CN1
USB 데이터 핀
이 USB 포트를 통해 ST-Link 디버거와 UART데이터 통신 수행
STLINK_USB_DM, STLINK_USB_DP 핀
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 99
MCU 파트 C
SWD (Serial-Wire Debug) 핀들
TCK, TMS, NRST, SWO로 구성됨
ST-Link 디버거의 핀
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 100
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성
Nucleo-F429 보드의 주요 회로 분석
USB파트
!
STM32F429ZI 는 USB OTG 컨트롤러를 내장
OTG
On The Go의 약자
USB 호스트와 디바이스역할을 모두 할 수 있는 USB 표준

## Slide 101
USB 파트
CN13이 USB 커넥터
micro-AB 타입
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 102
USB 파트
micro-A타입과 micro-B타입을 모두 연결할 수 있는 커넥터
A타입 : USB 호스트에 연결하는 타입
B타입 : USB 디바이스에 연결하는 타입
micro-AB 타입
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 103
USB 파트
USB 호스트 동작
USB Power SwitchOn
U12
EN핀
IN핀
+5V
OUT핀
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 104
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성
Nucleo-F429 보드의 주요 회로 분석
Ethernet 파트
!
STM32F429ZI 는 Ethernet 컨트롤러 내장
!
U9 LAN8742A는 ethernet PHY칩
PHY칩
아날로그형태의 신호를 디지털 형태로 변환해주는 칩

## Slide 105
Ethernet 파트
Ethernet MAC을 내장하고 있음
외부에 ethernet PHY칩을 연결하면 ethernet통신 가능
STM32F429ZI
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 106
Ethernet 파트
Ethernet MAC과 PHY칩은
RMII인터페이스를 통해 연결
Ethernet통신용 RJ45 커넥터
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 107
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성
Nucleo-F429 보드의 주요 회로 분석
커넥터 파트
      Nucleo-F429 보드
      Zio커넥터
      Morpho 커넥터

## Slide 108
Ethernet 파트
Morpho 커넥터
Zio 커넥터
      CN7~10
      CN11과 CN12
Zio 커넥터
Morpho 커넥터
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 109
Ethernet 파트
Arduino Uno 호환 커넥터
Zio 커넥터
Arduino Uno 보드에 있는 커넥터와 사이즈와 배열 일치
Arduino Uno 보드에 연결할 수 있는 보드들을 그대로 Nucleo 보드에서 사용할 수 있다는 의미
Arduino Uno 호환
출처 : STM32 Nucleo-144 Board User Manual

## Slide 110
Nucleo-F429 보드 하드웨어 구성
Nucleo-F429 보드의 주요 회로 분석
커넥터 파트
      Nucleo-F429 보드
      Zio커넥터
      Morpho 커넥터
STM사에서 정의한 핀 배열
다른 종류의 평가 보드에 Morpho 커넥터와 Zio 커넥터가 있다면 모두 호환되는 핀 배열